CBB20型 金属化聚丙烯直流固定电容器

外形图

引用标准

IEC 60384-16  ( GB10190-88 )        GB/T2693-2001

产品介绍

金属化聚丙烯薄膜卷绕而成，轴向引出，圆形和扁形，无感结构，阻燃胶带外包，环氧树脂密封。

用途

广泛用于视听、通讯、等各种电子线路的直流和脉动电路，尤其适用于音响的分频网络。

| 性能指标 |
| --- |
| 使用温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | 耐电压 | 1.6Un / 5S |
| 容量范围 | 0. 1μF ~ 10μF | 绝缘电阻 | C≤0.33μF,Rs≥9000MΩ (20℃1min) C＞0.33μF,C×Rs≥3000S (20℃1min) |
| 额定电压 | 250V/400V/630V ( DC ) |  |  |
| 电容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) |  |  |
| 损耗角正切 | ≤10×10-4 ( 20℃ f=1KHz ) | 气候类别 | 40 / 085 / 21 |

| 典型规格外形尺寸(mm) |
| --- |
| 容量 （μF） | 250V | 400V | 250V | 400V |
|  | φD(max) | W(max) | φD(max) | W(max) | W(max) | H(max) | T(max) | W(max) | H(max) | T(max) |
| 0.1 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 5.5 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
| 0.47 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 20.5 | 20.5 | 12.5 | 8.0 | 20.5 | 12.5 | 9.5 |
| 1.0 | 12.5 | 26.0 | 14.5 | 26.0 | 26.0 | 15.0 | 8.5 | 26.0 | 17.0 | 10.5 |
| 2.2 | 17.5 | 26.0 | 17.5 | 32.0 | 26.0 | 20.0 | 13.5 | 32.0 | 20.0 | 13.5 |
| 3.3 | 18.0 | 32.0 | 21.0 | 32.0 | 32.0 | 21.0 | 13.5 | 32.0 | 24.0 | 16.5 |
| 4.7 | 21.0 | 32.0 | 24.5 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 28.0 | 20.0 |
| 具体尺寸和技术参数，可按客户要求协商确定。 |

# Text boxes

W